## Slide 1: SWoPP 2015 BoF
名古屋大学 塩谷亮太

## Slide 2: 塩谷 亮太 （しおや りょうた）
所属：
  名古屋大学 安藤研究室 助教
専門：
  コンピュータ・アーキテクチャ

## Slide 3: MICRO と言う国際会議に論文が採択
Shioya, R., Goshima, M., and Ando, H. : A Front-end Execution Architecture for High Energy Efficiency, IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO 47), pp. 419 - 431 (2014)

## Slide 4: もくじ
MICRO ってどんな会議？
FXA について
論文が通るまでの歴史

## Slide 5: IEEE/ACM Int'l Symp. on Microarchitecture （MICRO）
アーキテクチャ分野のトップ・カンファレンスの１つ
  長い歴史：2014年で47回目
  前回は，イギリスのケンブリッジで開催
※写真は MICRO47 公式サイト（http://www.microarch.org/micro47/）より

## Slide 6: MICRO ってどういう会議？
プロセッサのマイクロアーキテクチャが主題
プログラマから直接見えない内部の話
  見える ： 命令セット
  見えない： 命令の並び替え，分岐予などの投機

## Slide 7: MICRO ってどういう会議？
…が，実際は割となんでもあり
  3D Stacked DRAM, GPGPU, Mem. System, Security, Interconnects, Reliability, Fault Tolerance, Compilation and Code Generation
スポンサーの面々：
※ロゴは MICRO47 公式サイト（http://www.microarch.org/micro47/）より

## Slide 8: MICRO ってどういう会議？
むずかしい
  最近は250本ぐらい投稿される
  採択率は 10%台後半 ～ 20% ぐらい
※グラフは ACM のサイト（http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2540708）より

## Slide 9: もくじ
MICRO ってどんな会議？
FXA について
論文が通るまでの歴史

## Slide 10: 背景
OoO プロセッサは高性能だが，消費エネルギーが大きい
  OoO 実行のための複雑な HW がエネルギーを消費
    Issue Queue (IQ)，laod/store queue (LSQ)
モバイル環境でも OoO プロセッサが主流
  iPhone6: Apple A8 (6-issue OoO processor)
  バッテリーの制約があるので，より厳しい

## Slide 11: Front-end Execution Architecture (FXA)
目的：
  OoO プロセッサのエネルギー効率を上げる
アプローチ：
  フロントエンドで命令を in-order に実行

## Slide 12: 通常の OoO プロセッサ
動作：
  フロントエンド（緑）で命令を取り込み，
  Issue Queue と言うバッファに入れて待ち合わせ
  Out-of-order に演算器に発行
問題：Issue Queue などがエネルギーを食う
FU
Register File
Fetch
Rename
Issue
Queue
FU
FU
Conventional

## Slide 13: Front-end Execution Architecture (FXA)
FU
Register File
Fetch
Rename
Issue
Queue
FU
FU
Register File
IQ
Fetch
Rename
Conventional
FXA
FU
FU
FU
FU
FU
FU
Issue
Queue
FU
FU
バックエンドのFU を削減
issue queue を縮小
RF へのデータパスと演算器を フロントエンドに追加

## Slide 14: IXU と OXU
FU
Register File
Fetch
Rename
Issue
Queue
FU
FU
Register File
IQ
Fetch
Rename
Conventional
FXA
FU
FU
FU
FU
FU
OoO Ex. Unit(OXU)
In-order Ex. Unit(IXU)

## Slide 15: FXA の基本的な動作
IQ
FU
OXU
IXU
IXU はフロントエンドで命令を in-order に実行
  RF からの読み出しと，IXU 内のバイパスにより実行できる場合
  OXU へのフィルタとして動作
IXU は 50% 以上の命令を in-order に実行できる
  性能を下げずにOXU を縮小して消費エネルギーを削減
IXU は OoO 実行のための HW がないので低消費エネルギー
  IXU の追加により，消費エネルギーを増やさず性能向上
Register File
Fetch
Rename
FU
FU
FU
FU
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13

## Slide 16: 評価結果
最新の ARM big.LITTLE アーキテクチャと比較
ARM Cortex A-57 (big) とくらべて，
  5.7% 高い IPC
  17% 低い消費エネルギー
  25% 高い性能エネルギー比 performance/energy ratio (PER)
ARM Cortex A-53 (little) とくらべて
  27% 高い性能エネルギー比

## Slide 17: もくじ
MICRO ってどんな会議？
FXA について
論文が通るまでの歴史

## Slide 18: 時を遡ること12年前…
2003年ごろ
  フロントエンドで命令を実行するとなんか速くなることが発見される
そのころの話題
  小泉内閣，狂牛病，イラク戦争
  Pentium M，Athlon64，地球シミュレータ
  【悲報】塩谷氏，2回目の留年が決定 なお仕送りは打ち切られたもよう

## Slide 19: フロントエンド実行の歴史
  2004 ARC 研究会 「フロントエンド実行」
  2004 ARC 研究会 「フロントエンド実行によるプリロードの提案」

## Slide 20: 2005年 ごろ
同期のH井くん「横に並べるとパイプが短くなっていいきがする」 五島「一理ある」
OXU
IXU
  五島「これ何かいい名前ないかね？」
  入江「この形はツインテールですよー！」
    ツインテール・アーキテクチャ誕生の瞬間である
IXU
OXU

## Slide 21: 2006年ぐらい
後輩のH尾くんが引き継ぐ
意味不明にネガティブ
  「俺がこのアーキテクチャがだめなことを証明して やりますよ」
  「超困ってるんですけど，なんか性能すごい 上がっちゃうんですよ」

## Slide 22: フロントエンド実行の歴史
  2004 ARC 研究会 「フロントエンド実行」
  2004 ARC 研究会 「フロントエンド実行によるプリロードの提案」
  2006 ARC 研究会 「ツインテール・アーキテクチャ」
  2007 SACSIS 「ツインテール・アーキテクチャ」
  2007 ARC 研究会 「ツインテール・アーキテクチャの改良」
  2008 ARC 研究会 「ツインテール・アーキテクチャの評価」
  これ以降，しばらく放置に

## Slide 23: 2012年ごろ
塩谷「ツインテールのあれは本当すごいと思うので， こっちで続きやってもいいすかね？」
五島「いいんじゃね」
研究再開
  全部実装しなおして性能とエネルギーをはかった
  細かいところも色々考えた

## Slide 24: 真面目に色々かんがえた結果，
そもそもツインテール式はダメなことが判明
  横に並べると，お互いの通信や制御がえぐい
  大体そもそも，ここが短くなっても，あまり嬉しくない
OXU
IXU
IXU
OXU

## Slide 25: フロントエンド実行の歴史
  2004 ARC 研究会 「フロントエンド実行」
  2004 ARC 研究会 「フロントエンド実行によるプリロードの提案」
  2006 ARC 研究会 「ツインテール・アーキテクチャ」
  2007 SACSIS 「ツインテール・アーキテクチャ」
  2007 ARC 研究会 「ツインテール・アーキテクチャの改良」
  2008 ARC 研究会 「ツインテール・アーキテクチャの評価」
  2013 ARC 研究会 「フロントエンドで命令を実行するプロセッサにおけるエネルギー 効率の評価」
  佐藤寿倫先生のコメント 「なんで墓の下からゾンビを掘り起こしてきたの？」

## Slide 26: 2013 年
HPCA へ
  Reject ：4(weak accept)×2，3(weak reject)×2，2(reject)×2
    動作の論理的にまずい点をつかれる
    ベースラインの想定が古い
    追加した IXU のオーバーヘッドの見積もり
  インクリメンタルとは誰にも言われなかった
    手応えは感じる

## Slide 27: 2014 年
リバイズしたものを MICRO に投稿
  指摘された事項などに地道に対処
Accept！
  5(strong accept) × 1
  4(accept) × 2
  3(weak accept) × 3

## Slide 28: フロントエンド実行の歴史 [完]
  2004 ARC 研究会 「フロントエンド実行」
  2004 ARC 研究会 「フロントエンド実行によるプリロードの提案」
  2006 ARC 研究会 「ツインテール・アーキテクチャ」
  2007 SACSIS 「ツインテール・アーキテクチャ」
  2007 ARC 研究会 「ツインテール・アーキテクチャの改良」
  2008 ARC 研究会 「ツインテール・アーキテクチャの評価」
  2013 ARC 研究会 「フロントエンドで命令を実行するプロセッサにおけるエネルギー 効率の評価」
  2014 MICRO 「A Front-end Execution Architecture for High Energy Efficiency」

## Slide 29: 採録の勝因：以下が一定の水準に達した
新規性
  採録決定後の，委員会からのコメント（訳）：
    「概ねみんなこの論文は気に入っとる」 「たしかに一部実装を気にしてる人もおったんや」 「でもまぁこれ新しいし採録！てなったんやわ」
  「in-order と out-o-order のハイブリッドは流行りのネタやね」
    （こちとら10年前からやっとる
きちんと書けた

## Slide 30: 塩谷の勝因：
五島先生
  そもそものアイデアを考えた
安藤先生
  論理的な緻密さ
  粘り強い直し
しかし，塩谷としては目的は達成
塩谷の勝因：他人のふんどしで相撲をとった

## Slide 31: 研究再開した時の状況
MICRO は1回通した
  Register Cache System for not Latency Purpose (2010)
  アイデアは主に自分で考えた（修論）
しかし，自力で全く書けていない
  イントロのストーリー
    問題のとりあげかた，モチベーション
  どう説明するか
    何とどう比較して，何をどう強調するか
    モデル，数字，測定結果

## Slide 32: 今回の目標と結果
目標：大筋を自分で考えて書いて通す
  アイデアは今回はおいておく
結果：
  前よりはある程度自分で書けたと思う
    言われてやってたなりに経験値はたまってた
    相当回数落ちてきて直してきたのは意味があった
今後はもっと自力でできるようになりたい
  ゆくゆくは全部自力で

## Slide 33: まとめ
MICRO とは？
  コンピュータ・アーキテクチャ関係は割となんでもあり
  結構むずかしい
FXA について
  フロントエンドで命令を in-order に実行
  OoO プロセッサのエネルギー効率を大きく改善
FXA の歴史
  いろいろあった
  これからもがんばりたい